## Slide 1
Chương 5
Tốc Độ Phản Ứng
Khoa Kỹ thuật Hoá Học Bộ môn Công nghệ Hoá Vô Cơ
Hóa Đại Cương
GV: TS. Đặng Văn Hân
Office: 112B2 or 804H3 Building
Email: dvhan@hcmut.edu.vn

## Slide 2
Nội dung
1. Nhiệt - Động Hóa Học
2. Động hóa học
3. Tốc độ phản ứng
4. Hằng số tốc độ phản ứng
5. Bậc phản ứng
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

## Slide 3
Nhiệt hóa học và Động hóa học
Nhiệt động hóa học
  Dự đoán chiều và khả năng tự xảy ra của các quá trình hoá học dựa trên tính chất của chất phản ứng và sản phẩm.
Động hóa học
  Dự đoán tốc độ phản ứng xảy ra dựa trên con đường đi từ chất phản ứng đến sản phẩm.
Domain of thermodynamics (Initial & Final States)
Reaction progress
Energy
Domain of
kinetics
Reactants
Products
Tốc độ phản ứng hoá học;
Điều chỉnh tốc độ (nhanh hay chậm) phản ứng;
Cơ chế tốc độ phản ứng.

## Slide 4
Động hóa học
Tốc độ phản ứng: mô tả quá trình biến thiên nồng độ chất phản ứng hay sản phẩm (C) trong một đơn vị thời gian (t)
t = 0 s
t = 30 s
t = 60 s
Phương pháp xác định tốc độ phản ứng
Định luật tác dụng khối lượng
Biến thiên nồng độ theo tgian
Xét phản ứng: A → B
Đơn vị tốc độ pư: M/s hoặc mol.l-1s-1

## Slide 5
Các yếu tố ảnh hưởng
Chất pư
Sản phẩm
4 yếu tố chính ảnh hưởng chính đến tốc độ phản ứng hóa hoc:
  Nồng độ tác chất,
  Nhiệt độ,
  Chất xúc tác
  Diện tích bề mặt (phản ứng dị thể)
Hệ số tỉ lượng của PƯHH: là hệ số trong các PƯHH mô tả tương tác (tối giản) của các phân tử trong phản ứng hóa học.
Ví dụ: 2H2 + 1O2 → 2H2O

## Slide 6
Phân tử số trong PƯHH
PHÂN TỬ SỐ: số tiểu phân (nguyên tử, phân tử, ion) của chất pư tương tác gây nên biến đổi hoá học trong 1 tác dụng cơ bản. (phân tử số = 1,2,3)
Đơn phân tử
Lưỡng phân tử
Tam phân tử
Phân tử số = 1→ pư đơn phân tử: I2(k) = 2I(k)
Phân tử số = 2→ pư lưỡng phân tử: H2(k)+I2(k) = 2HI(k)
Phân tử số = 3→ pư tam phân tử: 2NO(k)+O2(k)=2NO2(k)
Ví dụ: Phản ứng đơn giản có:

## Slide 7
Tốc độ phản ứng trung bình
Định nghĩa: là sự thay đổi nồng độ của tác chất hay sản phẩm xảy ra trong một đơn vị thời gian.
C [mol L-1]
Tốc độ tức thời tại 100 giây:
VC = tg= == 9,8.10-5mol L-1s-1

Tốc độ trung bình:
C == 1,28.10-4mol L-1s-1
aA + bB = cC
  CA  CB  CC
CA < 0 CB < 0 CC > 0
- CA = - CB = + CC
A = -
Tốc độ trung bình của A, B, C:
C = +
B = -
Tốc độ trung bình của phản ứng:
pư = - = - = +

## Slide 8
Tốc độ phản ứng tức thời
C [mol L-1]
Tốc độ tức thời tại 100 giây:
VC = tg= == 9,8.10-5mol L-1s-1

Tốc độ trung bình:
C == 1,28.10-4mol L-1s-1
aA + bB = cC
  CA  CB  CC
CA < 0 CB < 0 CC > 0
- CA = - CB = + CC
A = -
Tốc độ tức thời của A, B, C:
C = +
B = -
Tốc độ tức thời của phản ứng:
= - = - = +
Vpư = = =

## Slide 9
Định luật tác dụng khối lượng
Định luật tác dụng khối lượng (M. Guldberg và P. Waage)
aA (k) + bB (k) = cC (k) + dD (k)
Ở nhiệt độ không đổi, phản ứng đồng thể, đơn giản:
Tốc độ phản ứng:
v = k[A]a[B]b
Với:
v là tốc độ phản ứng
k là hằng số tốc độ phản ứng
1. Bản chất phản ứng
2. Nhiệt độ
3. Xúc tác
Nghiệm đúng cho các phản ứng đơn giản hay cho từng giai đoạn của phản ứng phức tạp

## Slide 10
Phản ứng đơn giản và phức tạp
Phản ứng đơn giản: diễn ra có 1 giai đoạn.
Mỗi giai đoạn gọi là một tác dụng cơ bản.
∑ giai đoạn ( tác dụng cơ bản ): cơ chế của pư.
H2 (k) + I2(k) = 2HI(k)
Một phản ứng gồm nhiều giai đoạn nối tiếp, tốc độ pư được quyết định bởi tốc độ của giai đọan chậm nhất.
Phản ứng phức tạp: diễn ra qua nhiều giai đoạn

## Slide 11
2N2O5 = 4NO2 + O2
N2O5 = N2O3 + O2 (1); phản ứng xảy ra chậm
→ v1 = k1.[N2O5]
N2O5 + N2O3 = 4NO2 (2); phản ứng xảy ra nhanh
→ v2 = k2.[N2O5].[N2O3]
Giai đoạn 1 chậm → vpư = v1 = k1.[N2O5]
Ví dụ 1:
Có hai giai đoạn nối tiếp:
→ Phản ứng bậc nhất
Phản ứng phức tạp

## Slide 12
2NO(g) + Br2(g)  2NOBr(g)
Cơ chế phản ứng xảy ra theo 2 bước:
Xác định tốc độ phản ứng tổng quát theo phản ứng trên?
Phản ứng phức tạp
Ví dụ 2:

## Slide 13
2NO(g) + Br2(g)  2NOBr(g)
Giai đoạn chậm (Step 2)
Giai đoạn nhanh (Step 1)
        K =
v = k2[NOBr2][NO]
Vì NOBr2 là hợp chất trung gian → không bền
Tốc độ phản ứng tổng thể:
Phản ứng phức tạp

## Slide 14
Phản ứng đơn giản và phức tạp
Ví dụ 2: Chọn phương án đúng. Cơ chế của phản ứng phức tạp:
2NO2 (k) + F2 (k) → 2NO2F (k)
Có thể giải thích bằng 2 phương trình đơn giản:
NO2 (k) + F2 (k)  NO2F (k) + F (k) (chậm)
NO2 (k) + F (k)  NO2F (k) (nhanh)
Biểu thức tốc độ của phản ứng sẽ được biểu diễn bằng công thức:
A.
B.
C.
D.

## Slide 15
Tốc độ phản ứng tổng quát
Xét phản ứng đồng thể: aA + bB = cC + dD
Tốc độ phản ứng tổng quát: v = k.CAn .CBm
n+m: bậc phản ứng, có thể là số âm, số nguyên, phân số hoặc số không. m và n xác định bằng thực nghiệm.
n: bậc riêng phần của A, m là bậc riêng phần của B.
Phản ứng đơn giản
n = a ; m = b
Phản ứng phức tạp
n  a ; m  b
Phản ứng bậc 1 và bậc 2 hay gặp, bậc 0 hay bậc 3 ít gặp. Bậc phản ứng > 3 hầu như không xảy ra.

## Slide 16
Bậc phản ứng
Bậc 3 theo NO và Bậc phản ứng tổng = 3
Bậc 1 theo NO2 và F2; Bậc phản ứng tổng = 2
Bậc 1 theo H2O2 và I-; Bậc 0 theo H+; Bậc phản ứng tổng = 2
3NO (k) → N2O (k) + NO2 (k)
v = k[NO]3
2NO2 (k) + F (k) → 2NO2F (k)
v = k[NO2] [F2]
H2O2 (dd) + 3I- (dd) + 2H+ (dd) → 2H2O (dd) + I3- (dd)
v = k[H2O2] [I-]

## Slide 17
Ví dụ: Chọn phương án đúng. Cho phản ứng đồng thể:
2NO (k) + O2 (k) = 2NO2 (k)
Biểu thức tno của tốc độ phản ứng là
Có thể kết luận rằng:
Phản có bậc 1 đối với O2 và bậc 2 đối với NO
Phản ứng phức tạp
Phản ứng có bậc chung bằng 3
Tốc độ phản ứng trong biểu tức trên là tốc độ trung bình
A. 2, 3 và 4 B. 1, 2 và 3 C. 1, 3 và 4 D. Chỉ 1 và 3
Bậc phản ứng

## Slide 18
Sự ảnh hưởng của bậc pư đến tốc độ pư
Xét phản ứng đơn giản: A  B + C
vpư = k
Bậc pư n = 0 → vpư = k[A]0 = k → tốc độ phản ứng không đổi khi thay đổi nồng độ tác chất A;
Bậc pư n = 1 → vpư = k[A]1 = kA → tốc độ phản ứng tăng gấp đôi khi tăng đổi nồng độ tác chất A gấp đôi;
Bậc pư n = n → vpư = k[A]n → tốc độ phản ứng tăng 2n lần khi tăng đổi nồng độ tác chất A gấp đôi;

## Slide 19
Xác định tốc độ và bậc phản ứng
1. BẰNG PP HÓA HỌC:
Sử dụng pp chuẩn độ: lấy mẫu tương đối lớn  chuẩn độ
2. PP VẬT LÝ:
Sử dụng phương pháp: quang phổ, đo pH, đo áp suất, đo độ dẫn, đo độ đục  thường sử dụng.
H2SO4 + Na2S2O3 = H2O + Na2SO4 + S + SO2
Tốc độ phản ứng tổng quát: v = k.CAm .CBn
Bậc phản ứng (m+n) phải xác định bằng thực nghiệm, không đơn giản là dựa trên cơ chế phản ứng:

## Slide 20
Xác định tốc độ và bậc phản ứng
r1=k[A1]m[B1]n
r2=k[A2]m[B2]n
Trong thực nghiệm: thay đổi nồng độ tác chất A và B
Ví dụ: xét pư A + B  C
Giải:
rrxn = kCAmCBn
r2/r1= 2 = [A2/A1]m[B2/B1]n = 1m 2n  n=1
r3/r1 = 4 = 2m1n  m=2
rrxn = kCA2CB
TN 1 & 2:
TN 2 & 3:

## Slide 21
Hằng số tốc độ phản ứng
Đơn vị k:
[k] = .= [mol/l] (1-bpư) .[thời gian]-1
Phản ứng bậc 0: k = M.s-1 hoặc mol.l-1.s-1
[k] = [mol/l](1-bpư) .[s]-1 = M1-bpư.s-1
Phản ứng bậc 1: k = s-1
Phản ứng bậc 2: k = M-1.s-1 hoặc l.mol-1s-1
Phản ứng bậc n: k = M1-n.s-1 hoặc mol1-n.ln-1.s-1

## Slide 22
Hằng số tốc độ phản ứng
Không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng.
Phương trình Arrhenius:
Năng lượng hoạt hóa (J): là E cần thiết nhỏ nhất để pư bắt đầu xảy ra.
Bản chất của pư và nhiệt độ.
Năng lượng hoạt hóa của pư.
Phụ thuộc vào xúc tác.
Hằng số, đo xác suất va chạm có ích
k phụ thuộc vào:
E*
E*xúc tác
CHẤTPƯ
SẢN PHẨM

## Slide 23
Hằng số tốc độ phản ứng
Dựa trên p/t Arrhenius, nếu biết k1 ở một nhiệt độ T1 → tính được k2 ở nhiệt độ T2:
)

## Slide 24
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
Sự khuấy trộn, ánh sáng…
Tốc độ phản ứng tổng quát: v = k.CAn .CBm
với
Bản chất phản ứng.
Nồng độ của chất pư  Vpư 
Nhiệt độ
Xúc tác
Diện tích bề mặt tiếp xúc (pư dị thể):S Vpư
Dung môi (pư trong dung dịch).
Tốc độ phản ứng
phụ thuộc vào:

## Slide 25
Ảnh hưởng của nồng độ
1. PHẢN ỨNG BẬC 0
Xét phản ứng: A  sản phẩm
Tốc độ phản ứng:
Lấy tích phân từ 0 (ứng với 0 s và ) đến t (ứng với t s và CA )

## Slide 26
Bán chu kỳ phản ứng
BÁN CHU KỲ PHẢN ỨNG, t1/2, là thời gian phản ứng xảy ra đến lúc tác chất còn một nửa so với ban đầu (CA1/2 = 1/2CAo)
Đối với phản ứng bậc 0:
và
CA,t = 1/2

## Slide 27
Ảnh hưởng của nồng độ
1. PHẢN ỨNG BẬC 1
Xét phản ứng: A  sản phẩm
Tốc độ phản ứng:
Bán chu kỳ của phản ứng bậc 1 chỉ phụ thuộc vào k
Bán chu kỳ phản ứng

## Slide 28
DẠNG ĐỒ THỊ PHẢN ỨNG BẬC 1
Ứng với dạng đồ thị y = ax + b
Ảnh hưởng của nồng độ

## Slide 29
2. PHẢN ỨNG BẬC 2
Xét phản ứng: 2A  sản phẩm
Tốc độ phản ứng:
Bán chu kỳ phản ứng:
Ảnh hưởng của nồng độ

## Slide 30
2. PHẢN ỨNG BẬC 2
Xét phản ứng: A + B  sản phẩm
Tốc độ phản ứng:
Sau khi lấy tích phân:
Ảnh hưởng của nồng độ

## Slide 31
3. PHẢN ỨNG BẬC 3
Xét phản ứng: 3A  sản phẩm
Tốc độ phản ứng:
Ảnh hưởng của nồng độ

## Slide 32
Tóm tắt

## Slide 33
Ảnh hưởng của nhiệt độ
Quy tắc van’t Hoff
Khi tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2-4 lần
Tổng quát:
Quy tắc này chỉ đúng trong khoảng nhiệt độ không lớn

## Slide 34
Ảnh hưởng của nhiệt độ
Ví dụ: Với phản ứng phân hủy N2O5, cho
và
. Tính
Ta có:

## Slide 35
Cơ chế phản ứng
Khi các ph/tử va chạm, chúng có thể phản ứng với nhau hoặc không. Vì vậy, điều kiện để phản ứng xảy ra là:
1. Chất PƯ phải va chạm và tương tác lẫn nhau.
2. Các ph/tử phải có đủ năng lượng để phản ứng.
3. Các ph/tử phải có định hướng thích hợp.
Xét P/ư: 2NOBr → 2NO + Br2
Phản ứng
⇢ Không Pư

## Slide 36
Ảnh hưởng chất xúc tác
Xúc tác là làm thay đổi tốc độ của các phản ứng hóa học hoặc gây nên phản ứng.
Tham gia vào tương tác hóa học với các phản ứng ở giai đoạn trung gian
Sau phản ứng, chất xúc tác được phục hồi và giữ nguyên về lượng, t/c hh
Chỉ làm thay đổi tốc độ, thời gian phản ứng không làm thay đổi cân bằng
Tác dụng chất xúc tác:
Làm giảm năng lượng hoạt hóa phản ứng bằng cách thay đổi cơ chế phản ứng → làm tăng tốc độ phản ứng.
Tác dụng chất xúc tác:

## Slide 37
Ảnh hưởng chất xúc tác
Có 2 loại xúc tác:
1. Xúc tác đồng thể (Homogeneous Catalysis)
2. Xúc tác dị thể (Heterogeneous Catalysis)
Xúc tác và tác chất cùng 1 pha
Xúc tác và tác chất khác pha
Tính chọn lọc:
Một chất xúc tác chỉ có tác dụng xúc tác cho một loại pư nhất định;
Cùng 1 chất pư, với chất xúc tác khác nhau sẽ cho những sản phẩm khác nhau
Ví dụ:

## Slide 38
Cơ chế chất xúc tác
Ví dụ:
Phản ứng tổng quát A + B = AB
Khi không có chất xúc tác:
A + B → A…B → AB
, chậm
Khi có chất xúc tác K:
A + K → A…K → AK
, nhanh
AK + B → AK-B → AB + K
Trong đó: và < nên phản ứng xảy ra nhanh hơn
A + B + K → AB + K
Phản ứng tổng:

## Slide 39
BÀI TẬP CHƯƠNG 5 (chương 10 trong Sách) TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
CÂU: 10.1; 10.3; 10.17-26;
 NỘI DUNG NÀY KHÔNG THI